## Slide 1: RETI INFORMATICHE
Introduzione alle reti informatiche

## Slide 2: DEFINIZIONE
Una rete informatica è un insieme di dispositivi (come computer, smartphone, tv, stampanti, ecc.) connessi tra loro per condividere risorse e informazioni. La comunicazione tra questi dispositivi avviene attraverso protocolli di rete, che stabiliscono le regole per il trasferimento dei dati.
In una rete informatica i dispositivi che inviano, ricevono o instradano dati vengono definiti nodi della rete. Un nodo rappresenta quindi un'unità funzionale che partecipa attivamente alla comunicazione all'interno della rete.
I nodi possono essere dispositivi terminali o dispositivi di rete.

## Slide 3: TIPOLOGIE DI RETE
PAN, LAN, WLAN, MAN, WAN, GAN.

## Slide 4: PAN (Personal Area Network)
Rete personale che collega dispositivi entro una distanza molto limitata (circa 10 metri). Tali dispositivi possono scambiarsi informazioni in modo sincronizzato (esempio tramite Bluetooth) o condividere la connessione alla rete internet.

## Slide 5: LAN (Local Area Network)
Rete che copre un'area ristretta, come una casa, un ufficio o un edificio (esempio una scuola). I nodi di rete sono connessi tra loro in vari modi che possono essere doppini telefonici, cavi a fibra ottica o cavi coassiali detti anche cavi LAN.

## Slide 6: WLAN (Wireless Local Area Network)
Rete locale molto diffusa, spesso identificata come variante della LAN, caratterizzata dall’assenza di cavi di collegamento. Tra i nodi la connessione avviene infatti tramite canali wireless (come ad esempio Wi-Fi.)
LAN
WLAN

## Slide 7: MAN (Metropolitan Local Area Network)
Rete geografica metropolitana che copre un’area urbana o una città. Ad esempio la rete che collega in un’università diversi uffici, facoltà e dipartimenti dislocati nella stessa città, ma in zone differenti.

## Slide 8: WAN (Wide Area Network)
Rete di estensione superiore alla rete MAN urbana, che solitamente è utilizzata per il collegamento di molteplici MAN differenti. In questo modo si rende possibile la comunicazione tra nodi di rete appartenenti a centri urbani differenti (esempio la rete di una intera regione o un interno paese).

## Slide 9: GAN (Global Area Network)
Rete globale che collega diverse reti di dimensione minore, come WAN e MAN, e i cui nodi sono dislocati in tutti i continenti del pianeta. La trasmissione dei dati può avvenire con differenti modalità, sia wired che wireless. L’esempio più famoso di rete GAN è Internet

## Slide 10: TRASMISSIONE DATI
Wireless e Wired

## Slide 11: MEZZI DI TRASMISSIONE DATI
WIRED | VELOCITÀ MEDIA | WIRELESS | VELOCITÀ MEDIA
ADSL | 0,5 Mbps – 100 Mbps | Bluetooth | 720 Kbps – 2 Mbps
Cavo Ethernet (Cat5e – Cat6) | 10 Mbps – 1 Gbps | Satellite (Starlink) | 50 Mbps – 500 Mbps
Cavo Ethernet (Cat6a, Cat7, Cat8) | 10 Mbps – 40 Gbps | 4G LTE | 5 Mbps – 1 Gbps
Fibra Ottica FTTC (Cabinet) | 100 Mbps – 300 Mbps | 5G | 50 Mbps – 10 Gbps
Fibra Ottica FTTH (Home) | 1 Gbps – 10 Gbps | Wi-Fi (4,5,6) | 50 Mbps – 9,6 Gbps
record speed🔝
speed test⚡

## Slide 12: INTERNET PROTOCOL
Indirizzi IP

## Slide 13: INDIRIZZO IP (Internet Protocol Address)
Un indirizzo IP è un numero che identifica univocamente ogni dispositivo (host), collegato a una rete informatica. L’indirizzo IP viene assegnato ad ogni host di rete che può essere un personal computer, un tablet, uno smartphone, un router o anche un elettrodomestico.
L’indirizzo IPv4 è formato da 4 cifre comprese tra 0 e 255 separate da un punto.
Esempio: 97.24.1.89

## Slide 14: INDIRIZZO IP e DNS (Domain Name System)
Il DNS è la "guida telefonica" di Internet. Le persone accedono alle informazioni online tramite dei nomi di dominio, come ad esempio netflix.com o wikipedia.org, ma i Browser per poter raggiungere le destinazioni desiderate hanno bisogno di conoscerne gli indirizzi IP.
Il DNS traduce i nomi di dominio in indirizzi IP, in modo che i browser possano caricare le risorse Internet.
Esempio:
copia l’URL (Uniform Resource Locator) del sito della scuola
Vai sul sito: https://www.whatismyip.com/
Trova l’IP del sito e analizza le informazioni che si possono ottenere

## Slide 15: DISPOSITIVI DI RETE: HUB & BRIDGE
L'hub non indirizza in maniera precisa la comunicazione al dispositivo destinatario, ma lo inoltra a tutti i dispositivi ad esso collegati.
Il bridge, serve a fare da ponte tra due reti differenti che possono essere fisiche o semplicemente logiche, come due classi di indirizzi IP differenti.

## Slide 16: DISPOSITIVI DI RETE: SWITCH & ROUTER/MODEM
Lo switch indirizza la comunicazione solo al dispositivo destinatario.
Il router/modem è un dispositivo che serve ad installare una comunicazione di rete, in particolare internet.

## Slide 17: TOPOLOGIE DI RETE
ANELLO vs STELLA vs BUS

## Slide 18: TOPOLOGIA AD ANELLO
La rete ad anello è un sistema dove i nodi sono disposti a cerchio, creando appunto un anello. Ciascun nodo esamina il messaggio che riceve per decidere se deve acquisirlo o passarlo a sua volta. Il segnale dei dati ricevuti e la trasmissione termina quando il messaggio fa un intero giro e ritorna al nodo trasmittente. Il percorso può avvenire in maniera:
Unidirezionale: in senso orario o antiorario
Bidirezionale: ciascun nodo può inviare il messaggio sia al nodo precedente che a quello successivo.

## Slide 19: TOPOLOGIA A STELLA
Nella topologia di rete a stella ci sono tanti nodi figli, tutti connessi a un nodo padre che si trova appunto al centro della stella e che può essere:
un hub cioè un sistema hardware centrale che si limita a inviare lungo tutti i collegamenti un duplicato di ciascun pacchetto, in maniera indistinta.
uno switch, cioè un dispositivo che assicura la comunicazione tra i diversi nodi e conosce i collegamenti dei singoli computer.
un pc o nodo stesso della rete che processa i vari messaggi e li indirizza al corretto destinatario.

## Slide 20: TOPOLOGIA A BUS
Nella topologia a bus tutti i computer sono collegati ad un unico cavo, un canale trasmissivo comune detto dorsale o bus. Questo sistema fa sì che i dati che “viaggiano” sul bus siano leggibili da tutti i nodi anche se non ne sono i destinatari. Ciascun nodo “tocca” il bus per esaminare i pacchetti contenuti in esso. Se il nodo è destinatario di quel pacchetto lo acquisisce altrimenti lo ignora se destinato ad altri computer.