## Slide 1: RETI INFORMATICHE
Introduzione alle reti informatiche

## Slide 2: DEFINIZIONE
Una rete informatica è un insieme di dispositivi (come computer, smartphone, tv, stampanti, ecc.) connessi tra loro per condividere risorse e informazioni. La comunicazione tra questi dispositivi avviene attraverso protocolli di rete, che stabiliscono le regole per il trasferimento dei dati.
In una rete informatica i dispositivi che inviano, ricevono o instradano dati vengono definiti nodi della rete. Un nodo rappresenta quindi un'unità funzionale che partecipa attivamente alla comunicazione all'interno della rete.
I nodi possono essere dispositivi terminali o dispositivi di rete.

## Slide 3: TIPOLOGIE DI RETE
PAN, LAN, WLAN, MAN, WAN, GAN.

## Slide 4: PAN (Personal Area Network)
Rete personale che collega dispositivi entro una distanza molto limitata (circa 10 metri). Tali dispositivi possono scambiarsi informazioni in modo sincronizzato (esempio tramite Bluetooth) o condividere la connessione alla rete internet.

## Slide 5: LAN (Local Area Network)
Rete che copre un'area ristretta, come una casa, un ufficio o un edificio (esempio una scuola). I nodi di rete sono connessi tra loro in vari modi che possono essere doppini telefonici, cavi a fibra ottica o cavi coassiali detti anche cavi LAN.

## Slide 6: WLAN (Wireless Local Area Network)
Rete locale molto diffusa, spesso identificata come variante della LAN, caratterizzata dall’assenza di cavi di collegamento. Tra i nodi la connessione avviene infatti tramite canali wireless (come ad esempio Wi-Fi.)
LAN
WLAN

## Slide 7: MAN (Metropolitan Local Area Network)
Rete geografica metropolitana che copre un’area urbana o una città. Ad esempio la rete che collega in un’università diversi uffici, facoltà e dipartimenti dislocati nella stessa città, ma in zone differenti.

## Slide 8: WAN (Wide Area Network)
Rete di estensione superiore alla rete MAN urbana, che solitamente è utilizzata per il collegamento di molteplici MAN differenti. In questo modo si rende possibile la comunicazione tra nodi di rete appartenenti a centri urbani differenti (esempio la rete di una intera regione o un interno paese).

## Slide 9: GAN (Global Area Network)
Rete globale che collega diverse reti di dimensione minore, come WAN e MAN, e i cui nodi sono dislocati in tutti i continenti del pianeta. La trasmissione dei dati può avvenire con differenti modalità, sia wired che wireless. L’esempio più famoso di rete GAN è Internet

## Slide 10: TRASMISSIONE DATI
Wireless e Wired

## Slide 11: MEZZI DI TRASMISSIONE DATI
WIRED | VELOCITÀ MEDIA | WIRELESS | VELOCITÀ MEDIA
ADSL | 0,5 Mbps – 100 Mbps | Bluetooth | 720 Kbps – 2 Mbps
Cavo Ethernet (Cat5e – Cat6) | 10 Mbps – 1 Gbps | Satellite (Starlink) | 50 Mbps – 500 Mbps
Cavo Ethernet (Cat6a, Cat7, Cat8) | 10 Mbps – 40 Gbps | 4G LTE | 5 Mbps – 1 Gbps
Fibra Ottica FTTC (Cabinet) | 100 Mbps – 300 Mbps | 5G | 50 Mbps – 10 Gbps
Fibra Ottica FTTH (Home) | 1 Gbps – 10 Gbps | Wi-Fi (4,5,6) | 50 Mbps – 9,6 Gbps
record speed🔝
speed test⚡

## Slide 12: INTERNET PROTOCOL
Indirizzi IP

## Slide 13: INDIRIZZO IP (Internet Protocol Address)
L’Internet Protocol è il protocollo di rete responsabile del trasporto di pacchetti di dati da una sorgente (identificata da un indirizzo IP) ad una destinazione (identificata da un altro indirizzo IP).
Un indirizzo IP è un numero che identifica univocamente ogni dispositivo collegato a una rete informatica.
L’indirizzo IPv4 è formato da 4 numeri decimali compresi tra 0 e 255 e separati da un punto, esempio: 192.168.0.1 (problema della saturazione di IPv4)
L’indirizzo IPv6 è formato da 8 numeri esadecimali compresi tra 0 e ffff e separati da due punti, esempio: 2001:0db8:85a3:0000:1319:8a2e:0370:7344

## Slide 14: INDIRIZZI IP PUBBLICI vs PRIVATI
DEFINIZIONE: Accessibile a tutti tramite Internet. Viene assegnato dal tuo fornitore di servizi Internet (ISP).
SCOPO: Identifica un dispositivo o una rete sulla rete globale di Internet.
VISIBILITÀ: Accessibile da qualsiasi dispositivo connesso a Internet.
UTILIZZO: Server Web, router, servizi che devono essere accessibili pubblicamente (es. siti web, server FTP).
DEFINIZIONE: Utilizzato all'interno di reti locali (LAN) e non visibile all'esterno di tali reti.
SCOPO: Identifica dispositivi all'interno di una rete privata come quella domestica.
VISIBILITÀ: Non accessibile direttamente dall’esterno della rete locale.
UTILIZZO: Dispositivi domestici (computer, smartphone, stampanti), reti aziendali interne.
IP PUBBLICO
IP PRIVATO

## Slide 15: INDIRIZZI IP STATICI vs DINAMICI
DEFINIZIONE: Assegnato manualmente a un dispositivo che ne sarà associato fino a quando non verrà modificato manualmente.
CARATTERISITICHE: Non cambia mai, anche dopo il riavvio del dispositivo o della rete.
VANTAGGI: Connessioni stabili per servizi che richiedono raggiungibilità continua.
SVANTAGGI: Potrebbe esporre maggiormente a rischi di sicurezza.
DEFINIZIONE: Assegnato automaticamente a un dispositivo dalla rete utilizzando il protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
CARATTERISITCHE: Cambia periodicamente o dopo il riavvio del dispositivo.
VANTAGGI: Non richiede configurazione manuale, gestito dal server DHCP.
SVANTAGGI: Può cambiare nel tempo, quindi meno adatto a servizi che richiedono indirizzi fissi.
IP STATICO
IP DINAMICO

## Slide 16: DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
Il DHCP è un protocollo di rete che automatizza l'assegnazione degli indirizzi IP a dispositivi su una rete.
Un dispositivo (client) si connette alla rete e invia una richiesta DHCP.
Il server DHCP risponde con un indirizzo IP dinamico disponibile, insieme ad altre informazioni (es. gateway, DNS).
Il dispositivo utilizza l'indirizzo IP per un periodo limitato e lo rilascia quando non è più in uso.
Il protocollo quindi automatizza la configurazione di rete, riducendo errori e semplificando la gestione di reti con molti dispositivi.

## Slide 17: DNS (Domain Name System)
Il Domain Name System è un protocollo di rete utilizzato per assegnare nomi testuali ai nodi della rete. L'operazione di conversione da nome a indirizzo IP è detta "risoluzione DNS"; la conversione da indirizzo IP a nome testuale è detta "risoluzione inversa". I nomi testuali sono utilizzabili al posto degli indirizzi IP originali per facilitare la navigazione in rete da parte dell’utente.
ESERCIZIO:
copia l’URL (Uniform Resource Locator) del sito della scuola
Vai sul sito: https://www.whatismyip.com/
Trova l’IP del sito e analizza le informazioni che si possono ottenere

## Slide 18: RECORD DNS
nslookup

## Slide 19: DISPOSITIVI DI RETE
Hub, Bridge, Switch, Router, Modem,

## Slide 20: HUB
Dispositivo che trasmette i dati a tutti i dispositivi connessi, senza considerare l'indirizzo del destinatario.

## Slide 21: BRIDGE
OSI (Open Systems Interconnection)
Dispositivo che collega due segmenti di rete, permettendo loro di funzionare come un'unica rete. Filtra e riduce il traffico di rete migliorandone l’efficienza.

## Slide 22: SWITCH
Dispositivo che connette altri dispositivi all'interno della stessa rete locale permettendo lo scambio di dati tra di loro. Migliora l'efficienza della rete suddividendo il traffico.

## Slide 23: ROUTER
Dispositivo che instrada il traffico tra diverse reti, come la rete locale (LAN) e Internet. Si occupa dell'instradamento dei pacchetti IP.

## Slide 24: MODEM
Dispositivo che converte i segnali digitali in analogici e viceversa, permettendo la connessione a Internet tramite linea telefonica o via cavo.

## Slide 25: TOPOLOGIE DI RETE
ANELLO vs STELLA vs BUS

## Slide 26: TOPOLOGIA AD ANELLO
La rete ad anello è un sistema dove i nodi sono disposti a cerchio, creando appunto un anello. Ciascun nodo esamina il messaggio che riceve per decidere se deve acquisirlo o passarlo a sua volta. Il segnale dei dati ricevuti e la trasmissione termina quando il messaggio fa un intero giro e ritorna al nodo trasmittente. Il percorso può avvenire in maniera:
Unidirezionale: in senso orario o antiorario
Bidirezionale: ciascun nodo può inviare il messaggio sia al nodo precedente che a quello successivo.

## Slide 27: TOPOLOGIA A STELLA
Nella topologia di rete a stella ci sono tanti nodi figli, tutti connessi a un nodo padre che si trova appunto al centro della stella e che può essere:
un hub cioè un sistema hardware centrale che si limita a inviare lungo tutti i collegamenti un duplicato di ciascun pacchetto, in maniera indistinta.
uno switch, cioè un dispositivo che assicura la comunicazione tra i diversi nodi e conosce i collegamenti dei singoli computer.
un pc o nodo stesso della rete che processa i vari messaggi e li indirizza al corretto destinatario.

## Slide 28: TOPOLOGIA A BUS
Nella topologia a bus tutti i computer sono collegati ad un unico cavo, un canale trasmissivo comune detto dorsale o bus. Questo sistema fa sì che i dati che “viaggiano” sul bus siano leggibili da tutti i nodi anche se non ne sono i destinatari. Ciascun nodo “tocca” il bus per esaminare i pacchetti contenuti in esso. Se il nodo è destinatario di quel pacchetto lo acquisisce altrimenti lo ignora se destinato ad altri computer.